附件4

佛山市城市更新单元规划编制技术规定

第一章  总  则

一、目的依据

为规范佛山市城市更新单元规划的编制，根据有关技术规范，结合《广东省人民政府关于提升“三旧”改造水平促进节约集约用地的通知》（粤府〔2016〕96号）及《佛山市人民政府办公室关于深入推进城市更新（“三旧”改造）工作的实施意见》（试行）精神，制定本规定。

二、适用范围

佛山市域内的城市更新单元规划编制适用本规定。

三、编制任务

城市更新单元规划的主要任务是：以经批准的城市总体规划、土地利用总体规划、城市更新专项规划和控制性详细规划等规划为依据，对城市更新单元的目标定位、更新模式、土地利用、开发建设指标、公共配套设施、道路交通、市政工程、城市设计、利益平衡以及分期实施等方面作出细化规定，明确城市更新单元实施的规划要求、协调各方利益、落实城市更新目标和责任。

四、编制原则

城市更新单元规划编制，应充分体现城市规划的公共政策属性，在优先保障和鼓励增加城市基础设施和公共服务设施等公共利益前提下，有效实现各方利益的平衡，提高城市品质。

五、编制内容

城市更新单元规划主要包含以下内容：

（一）更新目标与方式。包括目标定位、拟采用的更新方式及其对应的空间范围。

（二）更新单元范围。根据土地与建筑物核查结果，以空间范围控制为手段明确单元更新权益划分。划定“拆迁用地范围”，“独立占地的公益性城镇建设用地范围”以及“开发建设用地范围”。

更新单元涉及土地腾挪或置换的，在划定更新单元范围前须先行说明土地腾挪或置换的原因、依据与具体操作方式。

（三）基本情况分析。包括更新单元内的土地与建筑物的权属信息整理、更新单元与周边地区的现状建设情况分析、有关上位规划指引与控制要求梳理等。

（四）规划控制指标论证。对改造项目的开发强度、各类功能建筑量、建筑密度、绿地率等具体开发指标进行技术论证，明确更新单元的各类规划控制指标。

（五）公益性责任分析。对更新单元内的公益性城镇建设用地与公益性设施捆绑方案进行计算与说明。

（六）空间布局指引。包括城市空间组织、建筑形态控制、公共开放空间与慢行系统设计等。

（七）经济测算与利益平衡。基于更新单元现状权益情况，评估不同改造条件下的开发成本和经营收益，就改造项目的经济可行性进行经济测算分析。并制定更新单元与城市间以及不同实施主体之间的利益平衡方案。

（八）实施措施。规定实施主体应履行的各项义务，如落实搬迁责任、进行开发建设、移交公益性城镇建设用地、配套建设公益性设施，以及政府主管部门要求落实的其他绑定责任；制定分期实施计划。

六、成果构成

城市更新单元规划的成果包括：技术文件和管理文件。

技术文件是管理文件的技术支撑和编制基础。

管理文件以规范性条文表达更新单元规划的研究结论和建设要求，是城市规划行政主管部门实施城市更新单元规划管理的操作依据。

城市更新单元规划的成果体系如附录1所示。

七、编制单位

城市更新单元规划编制须由具备乙级及以上规划设计资质的规划编制单位承担。

八、其他

本规定由佛山市国土资源和城乡规划局负责解释。

第二章  技术文件

一、技术文件的成果构成

技术文件一般包括规划研究报告与技术图纸两部分。其中，若涉及产业升级、调整或突破控制性详细规划强制性要求的应进行相应的专项研究，附于规划研究报告之后。

二、规划研究报告的内容要求

规划研究报告是城市更新单元现状问题分析、规划要求论证过程和结果的解释。规划研究报告应包含如下内容：

（一）前言。

说明城市更新单元规划编制的背景及主要过程，包括更新单元规划的委托、编制、公示、审查和审批过程等。

（二）更新范围。

根据更新单元土地与建筑物核查结果，划定拆迁用地、独立占地的公益性城镇建设用地以及开发建设用地范围。更新单元涉及土地腾挪或置换的，在划定更新单元范围前须先行说明土地腾挪或置换的原因、依据与具体操作方式。

（三）现状概况与分析。

说明更新单元的地理位置，分析其在区域中的功能、交通、环境景观等方面的地位和作用；

载明更新单元土地与建筑物信息核查结果及土地处置方案，并注明数据来源和获取方式；

说明更新单元的周边环境、自然、社会和现状建设特征，分析现状存在的主要问题和发展的潜力；

（四）规划依据与原则。

说明编制城市更新单元规划所依据的上层次规划与相关规划（重点是控制性详细规划），以及适用的法律、法规、规范和遵循的主要原则等。

其中上层次规划和相关规划，应以图纸结合简要文字的方式，表述规划名称、委托编制主体、生效期限、对本单元的要求及其衔接要点等。

（五）更新目标与更新方式。

根据上层次规划要求，结合更新单元发展条件，确定单元整体的功能定位、发展方向与发展目标。涉及产业升级的项目应明确产业门类选择。

说明城市更新单元采用的拆除重建、功能改变或综合整治等更新方式，明确不同更新方式对应的空间范围。

（六）规划控制指标论证。

根据上位规划、更新单元的目标定位及更新单元周边的建设与规划情况，科学合理地论证、确定更新单元内适宜的开发建设强度、各类功能建筑量、建筑密度、绿地率等重要的规划控制指标。

（七）公益性责任分析。

根据相关政策要求，综合考虑上位规划、更新单元的目标定位及更新单元周边的建设与规划情况等因素，经计算与说明，合理确定更新单元内的公益性项目用地规模、构成及各类独立占地与非独立占地公益性设施的捆绑方案。

（八）空间布局指引。

说明规划方案对城市更新单元的地区空间组织、建筑形态控制、公共开放空间与慢行系统的主要构思与指引，制定意向性总平面布局方案。

（九）经济测算与利益平衡。

综合考虑补缴地价等相关政策要求、更新单元内的拆迁与建设成本、未来的市场价值预期，对更新项目的经济可行性进行分析评估；

更新单元内含有多个实施主体的，应载明各主体间利益平衡方案，包括各主体分得的空间增量；各自须承担的拆迁责任、土地移交、配套建设及其他绑定责任等；

更新单元内多个权利主体通过签订搬迁补偿安置协议方式形成实施主体的，还需载明搬迁补偿安置方案。

（十）实施措施。

规定实施主体应履行的各项义务，如落实搬迁责任、进行开发建设、移交公益性城镇建设用地、配套建设公益性设施，以及政府主管部门要求落实的其他绑定责任；

制定分期实施计划，明确各分期内实施主体应履行的上述各项义务。

（十一）规划综述。

说明更新单元规划对上层次规划（重点是控制性详细规划）落实或调整情况，如用地性质、开发强度、道路交通、市政工程设施、公共服务设施和城市设计等，并说明调整的理由与依据。

（十二）附件。

附件包括公示意见处理，以及相关部门和单位针对本规划出具的批复意见、规划修改和落实结论性意见记录及必要的专项研究等。

三、技术图纸的内容要求

技术图纸是指反映规划意图的相关图示。主要包括以下内容：

（一）地块开发细则要求提供的图纸。

参照地块开发细则的编制要求，提供相关的规划图纸。

（二）拆迁与建设用地范围图。

在最新有效的地形图上，标绘拆迁用地、开发建设用地范围线、独立占地的公益性城镇建设用地的控制点坐标；并在备注栏中标明上述几类用地的面积。

（三）土地核查成果图。

依据土地核查结果，标绘更新单元内所有地块的地块编号、地块边界、土地权属性质、土地权属或实际占用单位、现状建筑量等。应当用不同颜色标示土地权属核查结果。

（四）更新方式分区图。

当城市更新单元内包含两类以上（含两类）更新方式时，需要标绘单元内拆除重建、功能改变或综合整治等更新方式对应的空间范围。

对更新单元范围内的建筑进行分类，标绘拆除建筑、综合整治建筑、文物保护建筑等，并在备注中注明上述各类建筑物的总规模。

（五）公益性设施规划图。

在最新有效的地形图上，标绘拆迁用地、独立占地的公益性城镇建设用地、开发建设用地范围线；标绘更新单元内全部地块的地块边界和地块编号；标绘各类公益性设施的类型（以设施图例表达）、用地范围或位置。

（六）分期实施规划图。

需要分期实施的城市更新单元规划，须在最新有效的地形图上，标绘各期对应的拆迁用地、独立占地的公益性城镇建设用地、开发建设用地范围线并区分颜色，在备注栏中注明每期的拆迁与配建责任。

四、技术文件的形式

技术文件成果格式包括书面成果和相应电子数据成果。

第三章  管理文件

一、管理文件的成果构成

管理文件成果由文本与图则组成。

二、文本的内容要求

文本是针对规划管理需要，表达结论性的内容和设计要点的规范条文。主要包括以下内容：

（一）总则。

说明城市更新单元规划编制的主要依据和原则、法律效力、生效日期、解释权归属及其它事项。

（二）更新目标和方式。

说明城市更新单元规划的改造目标，拟采用的更新方式及其对应的空间范围。

（三）功能控制。

说明拆迁用地、独立占地的公益性城镇建设用地、开发建设用地规模，并说明与周边片区的关系；

说明开发建设用地计入容积率的总建设规模，并明确住宅（包括保障性住房规模）、商业、办公、商务公寓、工业、配套设施等各类功能对应的建设规模；

（四）其他开发细则规定的文本内容。

道路交通、建筑后退要求、用地性质（包括用地兼容性及兼容比例）、使用强度控制（容积率、绿地率、建筑密度、建筑限高）、配套设施配置（公共服务设施、市政公用设施、交通设施、城市安全设施）、配建停车泊位指标、城市设计要求等规划内容。

（五）实施措施。

规定更新单元内各项目实施主体应履行的各项义务，制定分期实施计划，明确各分期内实施主体应履行的上述各项义务。

三、图则的内容要求

图则为反映文本内容的规划图纸。图则包含如下内容：

（一）地块开发细则要求提供的图纸。

参照地块开发细则的编制要求，提供相关的规划图纸。

（二）拆迁与建设用地范围图。

内容同本规定第二章所述拆迁与建设用地范围图。

（三）分期实施规划图（组图）。

内容同本规定第二章所述分期实施规划图。

四、管理文件的形式

管理文件成果形式包括书面成果和相应电子数据成果。

附件：佛山市城市更新单元规划成果体系框图

附件

佛山市城市更新单元规划成果体系框图

# Text boxes

选做